## Quality Standard for Rapeseed Oil

| Quality Standard for Rapeseed Oil as a Fuel (RK-Qualitätsstandard) |
| --- |
| Properties /Contents | Unit | Limiting Value | Testing Method |
|  |  | min. | max. |  |
| Characteristic properties for Rapeseed 0il |
| Density (15ºC) | kg/m3 | 900 | 930 | DIN EN ISO 3675 DIN EN ISO 12185 |
| Flash Point by P.-M. | ºC | 220 | - | DIN EN 22719 |
| Calorific Value | kJ/kg | 35000 | - | DIN 51900-3 |
| Kinematic Viscosity (40ºC) | mm2/S | - | 38 | DIN EN ISO 3104 |
| Low Temperature Behaviour | - | - | - | Rotational Viscometer (testing conditions will be developed) |
| Cetane Number | - | - | - | Testing method will be reviewed |
| Carbon Residue | Mass-% | - | 0.40 | DIN EN ISO 10370 |
| Iodine Number | g/100 g | 100 | 120 | DIN 53241-1 |
| Sulphur Content | mg/kg | - | 20 | ASTM D5453-93 |
| Variable properties |
| Contamination | mg/kg | - | 25 | DIN EN 12662 |
| Acid Value | mg KOH/g | - | 2.0 | DIN EN ISO 660 |
| Oxidation Stability (110ºC) | h | 5.0 | - | IS0 6886 |
| Phosphorus Content | mg/kg | - | 15 | ASTM D3231-99 |
| Ash Content | Mass-% | - | 0.01 | DIN EN ISO 6245 |
| Water Content | Mass-% | - | 0.075 | pr EN ISO 12937 |